# KP-604D

СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕССА С ИЗГИБОМ

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Характеристики

Данная скамья с изгибом подходит как для домашнего, так и для активного пользования. Тренировки на данном тренажере помогут разработать различные группы мышц.

Тренажер спроектирован с учетом Стандарта по Безопасности GB17498-2008. Благодаря элегантному дизайну, идеальному функционированию, вы сможете достичь ваших целей, занимаясь на данном тренажере. Положение доски и ухвата с накладками нужно отрегулировать так, чтобы другие регулируемые приспособления не помешали при занятиях на тренажере.

- Пара гантель на 1,5 кг и 4 штанги

- Позицию ухвата отрегулируйте под тренирующегося, затяните гайками (12).

- Складывание: снимите U-образные болты, настройте положение доски, потяните переднюю раму вверх и сложите вверх как указано на рисунке. Чтобы разложить скамью, проделайте обратное.

## Меры предосторожности

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом тренировки.

- Носите соответствующую спортивную одежду и обувь.

- Проверьте детали тренажера и его устойчивость; убедитесь, что пол ровный, основание стабильное и круглая ручка заблокирована.

- Перед началом тренировки, сделайте разминку; после окончания разминки пройдитесь 5 минут для восстановления.

- Выполняйте занятия постепенно, перед началом занятий составьте график тренировок.

- Не помещайте пальцы в движущиеся узлы тренажера. Запрещается присутствие детей рядом с используемым тренажером.

- Не тренируйтесь за полчаса до и после еды.

- Прекратите тренировку, если почувствуйте головокружение, нехватку воздуха. Расслабьтесь до полного восстановления сил.

- Обеспечьте достаточное место для занятий  с гантелями

- Max.дополнительная нагрузка (гантели, т.д.) 10 кг.

- Max. вес тренирующегося: 100 кг.

- Производитель не несет ответственность за последствия неправильной  тренировки.

## Этапы сборки (см. чертеж и перечень комплектующих)

Доска, торцевые заглушки собираются предварительно производителем. Затяните болты и гайки гаечным ключом после сборки.

ШАГ 1. Вставьте длинный валик (9) с  рукояткой (9) в отверстие под доской (1), затяните круглую ручку (11) и наденьте на другой конец валика рукоятку.

ШАГ 2. Присоедините переднюю раму (3) к стабилизирующей опоре (2), закрепите к регулируемому валику (4) и стабилизирующей опоре (2)

ШАГ 3. Сборка передней рамы и доски (1), затяните переднюю раму и доску болтом M8×60 (A1), нейлоновой гайкой М8 (С1) и плоской шайбой ф8 (В1); установите U-образный болт (8) в верхнее отверстие на передней раме.

Шаг 4. Установите длинный регулируемый валик (5), покрытый накладкой, в отверстие на передней раме, затяните их пластиковой гайкой (12). Повесьте на крючок гантели (6)

## Перечень комплектующих

| No. | Описание | Кол | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доска | 1 |  |
| 2 | Стабилизирующая опора | 1 |  |
| 3 | Передняя рама | 1 |  |
| 4 | Регулируемый валик, покрытый накладкой | 1 |  |
| 5 | Длинный регулируемый валик, покрытый накладкой | 1 |  |
| 6 | Гантель | 2 |  |
| 8 | U-образный болт | 1 |  |
| 9 | Длинный валик, покрытый накладкой | 1 |  |
| 10 | Рукоятка | 4 |  |
| 11 | Круглая ручка | 1 |  |
| 12 | Пластиковая гайка | 2 |  |
| A1 | M8×60 шестигранная гайка | 1 |  |
| B1 | Φ8 плоская шайба | 14 |  |
| C1 | M8 нейлоновая гайка | 3 |  |

Консультации по замене изделий не предоставляются производителем.

## Обслуживание

- Перед началом упражнений проверьте, затянуты ли крепежные соединения, повреждена ли скамейка. Используйте тренажер только в том случае отсутствия проблем.

- Для очистки тренажера используйте только моющее средство или нейтральную жидкость.

## Инструкция по выполнению упражнений

Сядьте на переднюю части доски, поставьте ноги на передний валик, зацепитесь ногами за регулируемый валик, покрытый накладкой, и выполняйте упражнения сидя или с разворотом. Или возьмите гантели. Высоту регулируемой опоры можно отрегулировать по требованию пользователя.