ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

Инструкция по применению

KP-4590F1

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности ................................................................................ 2

Крепеж и инструменты.................................................................................... 3

Детальный чертеж ........................................................................................... 4

Комплектующие…………………….................................................................... 5

Инструкция по сборке ..................................................................................... 6

Инструкция по компьютеру………………………………………………………...7

Регулировка .........................................................................................................8

Инструкция по эксплуатации ...........................................................................9

Инструкция по складыванию, передвижению и раскладыванию тренажёра  ...................................................................................................... 10

Обслуживание и устранение неисправностей ......................................... 10

Упражнения для разминки ........................................................................... 11

Меры предосторожности

- Спасибо за то, что Вы включили данную беговую дорожку в Вашу программу упражнений. Для вашей безопасности и пользы, пожалуйста, прочтите внимательно инструкцию перед использованием.

- Установите беговую дорожку на ровную поверхность. Безопасное рабочее пространство составляет  200  см позади дорожки и 100 см по бокам. Если пол неровный, вы можете положить на него маты, чтобы обеспечить стабильную работу беговой  дорожки.

- Используйте беговую дорожку в сухом помещении. Не используйте тренажер в гараже, палисаднике или в другой месте, расположенном близко к воде.

- Держите провод питания подальше от нагретой поверхности.

- Не допускается одновременное присутствие двух или более человек на беговой дорожке. Максимальный вес тренирующегося составляет 100 кг.

- Взрослые должны следить за детьми младше 12 лет, если они занимаются на тренажере.

- Не пытайтесь поднять или передвинуть беговую дорожку, если ваши физические возможности не позволяют поднять 20 кг (45 фунтов).

- Во время физических упражнений носите соответствующую одежду, в том числе спортивную обувь; не носите одежду, которая может зацепиться за любую часть данной беговой дорожки. Не бегайте по дорожке босиком, в тапочках или в носках.

- Во время выполнения упражнений всегда зацепляйте ключ безопасности на одежду для того, чтобы незамедлительно остановить беговую дорожку в случае чрезвычайной ситуации.

- Не применяйте силу, пытаясь шагнуть на беговом полотне при отключенном питании. Не используйте беговую дорожку, когда провод питания или контакт поврежден, или когда обычная эксплуатация беговой дорожки не возможна.

- Датчик пульса тренажера не предназначен для использования в терапевтических целях. Существует множество факторов (включая позу движений), влияющих на точность показателя, который отображается на компьютере. Таким образом, датчик пульса несет вспомогательный функцию, отображая во время физических упражнений общую тенденцию тренировки.

- Для безопасной эксплуатации регулярно проверяйте и затягивайте детали тренажера.

- Во избежание электрошока включите вилку в правильную розетку с заземлением.

- Не включайте беговую дорожку, стоя на беговом полотне. Чтобы встать на / уйти с бегового полотна встаньте на боковой выступ беговой дорожки и держитесь за поручни, когда скорость беговой дорожки небольшая.

- Не открывайте защитную крышку двигателя при обнаружении неуправляемой неисправности, обратитесь к  уполномоченному представителю по обслуживанию или технику для проверки беговой дорожки.

- Оборудование не подходит для использования в лечебных целях.

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или не получили инструкции по использованию данного прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.

- Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором

Предупреждение:  неправильное использование беговой дорожки или превышение естественных функций может нанести вред вашему здоровью или привести к повреждению оборудования!

Предупреждение: Разъем электропитания может быть заменен только квалифицированным персоналом, производителем или в сервисном центре！

## Крепеж и инструменты

### Детальный чертеж

### Комплектующие

| No. | Описание | кол | No. | Описание | кол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Несущая рама | 1 | 42 | Регулируемая ножка | 2 |
| 2 | Левый регулятор наклона | 1 | 43 | Статор | 5 |
| 3 | Штепсель | 2 | 44 | Опора двигателя | 1 |
| 4 | Левая стойка | 1 | 45 | Круглая вилка | 2 |
| 5 | Правая стойка | 1 |  |  |  |
| 6 | Плата крепления компьютера | 2 | A1 | Полуоборотный болт M8X50 | 2 |
| 7 | Торцевая крышка (левая) | 1 | A2 | Полуоборотный болт M8X16 | 4 |
| 8 | Торцевая крышка (правая) | 1 | A3 | Болт с круглой головкой M8X70 | 3 |
| 9 | Круглая крышка | 2 | A4 | Болт M8X45 | 1 |
| 10 | Компьютер / Поручень | 1 | A5 | Болт M8X16 | 4 |
| 11 | Ключ безопасность | 1 | A6 | Крестообразный самостопорящийся болт ST4.2X12 | 5 |
| 12 | Стопорная гайка | 2 | A7 | Болт M8X12 | 2 |
| 13 | Рама основания | 1 | A8 | Крестообразный самостопорящийся болт ST4 X16 | 2 |
| 14 | Цилиндр | 1 | A9 | Болт M8X40 | 1 |
| 15 | Цилиндрическая втулка | 1 | A10 | Болт M10X60 | 2 |
| 16 | Трубка опоры цилиндра | 1 | A11 | Болт M8X55 | 2 |
| 17 | Цилиндрическая пружина | 1 | A12 | Болт M8X30 | 1 |
| 18 | Правый регулятор наклона | 1 | A13 | Полуоборотный болт M8X35 | 2 |
| 19 | Левая подножка | 1 | A14 | Болт M6X25 | 6 |
| 20 | Правая подножка | 1 | A15 | Крестообразный самостопорящийся болт ST4.2X40 | 6 |
| 21 | Пружинная направляющая трубка | 2 | A16 | Крестообразный самостопорящийся болт ST4.2X10 | 12 |
| 22 | Беговая дека | 1 | A17 | Крестообразный самостопорящийся болт ST4.2X16 | 9 |
| 23 | Беговое полотно | 1 | A18 | Полуоборотный болт M10X50 | 2 |
| 24 | Крышка основания двигателя | 1 | B1 | Гайка M6 | 2 |
| 25 | Передний ролик | 1 | B2 | Гайка M8 | 2 |
| 26 | 6 v ремень | 1 | B3 | Нейлоновая стопорная гайка M8 | 8 |
| 27 | Двигатель | 1 | B4 | Нейлоновая стопорная гайка M6 | 6 |
| 28 | Крышка двигателя | 1 |  |  |  |
| 29 | Задний ролик | 1 | C1 | Плоская шайба φ8 | 15 |
| 30 | Сигнальный провод | 1 | C2 | Плоская шайба φ6 | 8 |
| 31 | EVA амортизатор | 6 | C3 | Плоская шайба φ4 | 5 |
| 32 | Трансформатор | 1 | C4 | Плоская шайба φ10 | 2 |
| 33 | Привод | 1 | C5 | Большая плоская шайба φ8 | 4 |
| 34 | Аварийный ключ безопасности | 1 | C6 | Большая плоская шайба φ4 | 9 |
| 35 | Лодкообразный переключатель | 1 | C7 | Пружинная шайба φ4 | 4 |
| 36 | Вилка | 1 | C8 | Пружинная шайба φ8 | 2 |
| 37 | Колесико | 2 |  |  |  |
| 38 | Амортизатор | 2 | D1 | Гаечный ключ | 1 |
| 39 | Вилка | 2 | D2 | Отвертка | 1 |
| 40 | Пальцеобразный датчик | 1 | D3 | Гаечный ключ (s=6) | 1 |
| 41 | Датчик рамы | 1 | D4 | Смазка | 1 |

### ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

### Убедитесь, что окружающего вас пространства достаточно для монтажа. Для сборки потребуются 2 человека.

ВНИМАНИЕ: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ТРЕНАЖЕР ДО ПОЛНОЙ СБОРКИ!

- 1. Сборка стоек

а. Достаньте комплектующие из коробки, разложите их на полу; Возьмите компьютер (10), левую и правую стойку (4, 5), и плату крепления компьютера (6). Присоедините плату крепления компьютера (6) и компьютер (10) к левой и правой стойкам (4, 5). (Примечание: не пережимайте провода.) (См. рисунок 1-а -b)

б.Соедините раму основания (13) со стойками (4, 5) при помощи 4 полуоборотных болтов  M8X16(A2), плоскими шайбами φ8 (C1) спереди, и 2 полуоборотными болтами M10X50 (A18), плоскими шайбами φ10 (C4). Не затягивайте болты пока их все не установите (см. рисунок 2-А).

в. Подсоедините компьютер (10) к левой и правой стойкам (4, 5) четырьмя полуоборотными болтами M8*16 (A5). (см. рисунок 2-B).

### ИНСТРУКЦИЯ К КОМПЬЮТЕРУ

КАЛОРИИ: 0-999 ккал

РАССТОЯНИЕ: 0-99.99 км

ВРЕМЯ: 0-99 мин 59 сек

ПУЛЬС: 60-220 ударов/минуту

Эксплуатация компьютера

Запуск компьютера: подключите питание, включите тренажер, вставьте ключ безопасности в разъем компьютера – компьютер готов.

Ручной режим: когда компьютер готов, нажмите кнопку включения/выключения для начала работы беговой дорожки. Дисплей компьютера отсчитает до 3 секунд, и беговая дорожка начнет движение. Начальная скорость составляет 1 км / ч. На дисплей будут выводиться соответствующие показатели скорости. Регулируйте скорость, нажимая на компьютере кнопку скорости. Каждый раз скорость будет увеличиваться на 0,2 км / ч..

Автоматические функции программы: На ваш выбор представлены 6 автоматических программ. Разные программы для разных уровней подготовки и выносливости.

A. Нажмите кнопку “Program +” или “Program -” для запуска автоматического режима. На дисплее отобразится «Program 1»; окно времени отобразит общее время.

B. Нажмите кнопки  “Program +” или “Program -” для изменения уровня программ. Номер уровня высветится в окне.

С. Нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ для запуска программы. Начнется отсчет времени. При смене уровней вы услышите характерный звук. По истечении времени выполнения программы скорость уменьшится, и тренажер остановится.

E. Во время работы программы, регулируйте скорость при помощи кнопок «speed+», «speed-» («Скорость +», «скорости-»).

Чтобы поменять режим работы, нажмите «Manual» для запуска ручного режима

Измерения пульса: В состоянии покоя положите обе руки на  датчики пульса, результат отобразится на дисплее, мерцающий значок в форме сердца покажет пульс.

Неисправности: если датчик скорости неисправен, компьютер это покажет.

Неисправенность датчика скорости:  тренажер остановится через 5 секунд, если есть проблемы с датчиком скорости, компьютер вернется в состояние готовности и на дисплее высветится "Er". Пользователи могут продолжить тренировку, когда компьютер будет в состоянии готовности.

### Регулировка

- Обратитесь в официально уполномоченный сервисный центр или к профессиональному техническому специалисту, чтобы проверить напряжение и надежность заземления. Потянув вручную беговое полотно, проверьте плавность его хода, отсутствие скрипа.

- Подключите один конец шнура электропитания в гнездо на передней части тренажера, другой конец - в розетку. Установите ключ аварийной остановки тренажера в соответствующий разъем  компьютера.

- Поверните включатель от 0 до 1 , компьютер покажет 0, беговое полотно не двигается.

- Нажмите кнопку «ON/OFF» (ВКЛ-ВЫКЛ), полотно дорожки медленно начнет движение, проверьте правильность работы дорожки и компьютера.

- Нажмите кнопку «SPEED» (СКОРОСТЬ) и проверьте состояние бегового полотна и экран компьютера. Немедленно выключите тренажер в случае неправильной работы. Для устранения неисправности обратитесь в раздел «ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК».

- Проверьте все функциональные кнопки компьютера.

- Вытащите ключ аварийной остановки – тренажер остановится немедленно. Он  начнет работу, как только вы вставите ключ в разъем компьютера.

- Нажмите кнопку «ON/OFF» (ВКЛ-ВЫКЛ), тренажер остановится, затем поверните переключатель, если вы хотите завершить тренировку.

### Инструкция по эксплуатации

После сборки и регулировки вы можете использовать беговую дорожку:

- Подключите электропитание и установите ключ аварийной остановки в разъем компьютера.

- Встаньте на боковые выступы тренажера, закрепите ключ аварийной остановки на поясе своей одежды.

- Нажмите кнопку «ON/OFF» (ВКЛ-ВЫКЛ), тренажер начнет двигаться на небольшой скорости, встаньте на полотно дорожки и медленно начните двигаться. Минимальная скорость 1 км/ч (см. инструкцию к компьютеру).

- Нажмите на кнопки «Speed +”,“Speed -”» (БЫСТРЕЕ», «МЕДЛЕНЕЕ») или сразу на кнопку скорости, скорость изменится соответствующе и отобразится на экране компьютера. Вы можете бежать медленно в течение первых 2-3 минут, затем постепенно увеличить темп при хорошем самочувствии. Вы можете свободно бежать, не держась за поручни, если хорошо себя чувствуйте.

- В ходе тренировки Вы постоянно можете контролировать скорость, время, расстояние, калории, данные о которых выводятся на экран компьютера.

- Для завершения тренировки рекомендуется снизить темп и медленно бежать 2-3 минуты для восстановления частоты пульса и нормализации мышечного тонуса.

- Если вам не удается удержать равновесие на высоких скоростях, вы можете выдернуть ключ аварийной остановки для немедленной остановки тренажера.

- В ходе тренировки не уклоняйте вправо или влево, иначе полотно может съехать в сторону.

- После окончания тренировки нажмите кнопку «ON/OFF» ВКЛ-ВЫКЛ для остановки тренажера. Если вы хотите перезапустить дорожку, нажмите еще раз кнопку «ON/OFF» ВКЛ-ВЫКЛ (интервал между включениями должен быть не менее 1 мин).

ВНИМАНИЕ: Постоянное использование функции наклона более 5 раз подряд может привести к сбою в ее работе. Это не является неполадкой, а частью самозащиты. Функция полностью восстановится через 1 час.

### Инструкция по складыванию, перемещению и раскладыванию

- Складывание: беговая дорожка имеют складную конструкцию. Поднимите конец несущей рамы и наклоните его вперед до тех пор, пока соединительная планка не коснется цилиндрической крышки (см. рисунок а)

- Перемещение: нажмите на поручни таким образом, чтобы опорные ножки тренажера оторвались от пола, сложенную беговую дорожку можно перемещать в другое место.

- Если Вы хотите привести беговую дорожку в рабочее положение, слегка поднимите конец несущей рамы (торцевую заглушку) так, чтобы складная трубка поднялась выше, чем крышка цилиндра (см. рис. а-1), слегка упритесь ногой в складную трубку опоры (см. рис. а-2), нажмите на заднюю часть несущей рамы (торцевую заглушку) с усилием, уберите ногу и продолжайте давить на конец несущей рамы еще некоторое время. Под собственным веслом цилиндр сожмется (см. рисунок b) и несущая рама опуститься на пол.

# Обслуживание и устранение неисправностей

- Поверхность беговой дорожки должна содержаться в чистоте.

Отключайте тренажер от электросети каждый раз перед началом чистки. Для чистки бегового полотна и поверхности беговой дорожки используйте мягкую, влажную салфетку.

- Беговое полотно центруется на заводе, однако после транспортировки и использования оно может сместиться. Перед центровкой отключите тренажер, поместите полотно по центру, и отрегулируйте левый и правый болты в заднем ролике шестигранным гаечным ключом (см. рисунок), лучше отрегулировать сразу на ½ оборота. Далее включите электропитание, проверьте работу полотна при скорости 4~5 км/ч.

- После использования свыше 100 часов или в том случае, когда между подножкой и беговым полотном закончилась смазка, необходимо нанести смазку на деку и беговое полотно.

- После длительного использования, полотно может вытянуться и начать заклинивать. Поверните по часовой стрелке левый и правый регулировочный болты в заднем ролике на одну позицию до тех пор, пока полотно не начнет двигаться плавно и свободно.

Предупреждение:

- Уровень безопасности оборудования поддерживается только в том случае, когда оно регулярно проверяться на наличие повреждений и износа (напр. штифты, места соединений).

- Замените немедленно поврежденные компоненты и/или не используйте тренажёр до завершения ремонта

| Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Беговая дорожка не работает после подключения к электропитанию | 1. Неправильно подключено к сети. 2. Сигнальный кабель неправильно вставлен. 3. Ключ безопасности не подсоединен | Подключите питание еще раз. Подсоедините еще раз. |
| Дисплей компьютера функционирует, однако беговая дорожка не работает. Дисплей компьютера функционирует, но полотно не движется и гудит. | Недостаточное напряжение. | Используйте тренажер, когда напряжение нормализуется. |
| Без загрузки тренажёр функционирует нормально, но как только тренирующийся начинает им пользоваться, полотно заклинивает. | Не натянуто полотно. | Отрегулируйте длину бегового полотна |

Упражнения для разминки и восстановления

Успешная программа тренировок состоит из разминки, аэробики и восстановления. Выполняйте всю программу, по крайней мере, два, а лучше три раза в неделю, отдыхая один день между тренировками. Спустя несколько месяцев Вы сможете увеличить количество тренировок до четырех-пяти раз в неделю.

Разминка  является важной частью тренировки, т.к. с нее тренировка обязательно должна начинаться. Она подготавливает тело к более энергичным упражнениям за счет разогрева и растяжки мышц, усиления кровообращения и повышения пульса и большего обогащения мышц кислородом. По окончанию тренировки повторите данные упражнения, во избежание мышечных болей. Мы предлагаем следующие упражнения для разминки и восстановления:

      - Растяжка внутренней стороны бедра

Сядьте на пол, соединив стопы вместе. Колени должны быть развернуты наружу. Подтяните ноги как можно ближе к паховой области. Аккуратно надавите на колени, прижимая их к полу. Удерживайте это положение, сосчитав до 15.

2.Растяжка подколенного сухожилия

Сядьте на пол, вытянув вперед правую ногу.

Подошва левой стопы прижата к внутренней

части правого бедра. Потянитесь к носу, насколько

это возможно. Удерживайте это положение, сосчитав до 15. Расслабьтесь, затем повторите упражнение для левой ноги.

3. Наклоны головы

Поверните голову вправо на счет "раз", почувствуйте

растяжение левой стороны шеи. Затем, откиньте голову

назад на счет "два", потянитесь подбородком к потолку

и откройте рот. Поверните голову влево на счет "раз",

затем опустите голову на грудь на счет "два".

4.Подъем плеч

Поднимите правое плечо к уху на счет "раз". Затем поднимите левое плечо на счет "два", одновременно опустив правое плечо.

5. Наклоны вперед

Медленно наклонитесь вперед, согнувшись в поясе, расслабьте плечи и спину, потянитесь к пальцам ног. Потянитесь вниз, насколько можете, и удерживайте это положение, сосчитав до 15.

6. Растяжка икроножной мышцы – ахиллова сухожилия

Обопритесь о стену, поставив левую ногу вперед правой, руки вперед. Правая нога должна быть выпрямлена, левая стопа прижата к полу; затем согните левую ногу и нагнитесь вперед,  бедра переместите  к стене. Удерживайте это положение, затем повторите для другой стороны, считая до 15.

7. Боковая растяжка

Поднимите руки над головой через стороны вверх. Вытягивайте правую руку к

потолку насколько возможно на счет раз. Почувствуйте, как тянется правая сторона тела. Повторите для левой руки.

# Text boxes

(D3) Отвертка (S=6)

1 шт

(D4) Смазка

1 шт

(D2) Отвертка (S=5)

1 шт

(D1) Гаечный ключ

1 шт

(С4) ф 10 плоская шайба

2 шт

(С1) ф 8 плоская шайба

4 шт

(А18) М10Х50 болт

2 шт

(А2) М8Х16 болт

4 шт

(А5) М8Х16  болт

4 шт

Каждая стойка, часть поручня, колесики основания, пластиковые накладки на поручень разделяются на правые и левые. Данная информация указана на деталях латинскими буквами «R» и « L» . Не перепутайте стороны.

Рисунок 1-а

Рисунок 1-а

Рисунок 2

Время 25 мин

Время 40 мин

Время 30 мин

Время 35 мин

Время 20 мин

Время 30 мин

Рисунок b

Рисунок а

Рисунок а-1

Рисунок а-2