ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕГОВАЯ ДОРОЖКА С ВИБРОМАССАЖЕРОМ

KP-4111CM

Руководство пользователя

содержание

Меры предосторожности……………………..…………….…..2

Комплектующие и инструменты……………………..…….….3

Чертеж ……………………………………..………………………..5

Перечень деталей…………………………………………..….…6

Инструкция по сборке ………………………...……………..….7

Инструкция к компьютеру …………………………...………...9

Наладка…………………………………………………............…14

Эксплуатация…………………………………………………..…14

Инструкция по складывания, передвижению

и раскладыванию беговой дорожки ….…………………... 15

Обслуживание и устранение неполадок ……………..…...15

Разминка…….…………………………..……........................….17

# Меры предосторожности

- Спасибо, что выбрали нашу беговую дорожку для тренировок. Для вашей безопасности и пользы внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием.

- Установите беговую дорожку на ровную поверхность. Рабочее пространство для безопасной эксплуатации составляет 200 см за дорожкой и 100 см по бокам. Если поверхность неровная, тогда для обеспечения устойчивости положите на пол циновку.

- Используйте беговую дорожку только в помещении. Не ставьте беговую дорожку в гараж, палисадник или рядом с источниками воды.

- Держите провод питания подальше от нагретой поверхности.

- Не допускается одновременное присутствие двух или более человек на беговой дорожке. Максимальный вес пользователя составляет 115 кг.

- Дети младше 12 лет должны заниматься только под присмотром взрослых.

- Не пытайтесь поднять или передвинуть беговую дорожку, если ваши физические возможности не позволяют поднять 20 кг (45 фунтов).

- Во время физических упражнений носите соответствующую одежду, в том числе спортивную обувь; не носите одежду, которая может зацепиться за любую часть данной беговой дорожки. Не занимайтесь босиком, в тапочках или в носках.

- Во время тренировки ключ безопасности всегда должен быть на одежде тренирующегося для того, чтобы незамедлительно остановить беговую дорожку в случае чрезвычайной ситуации.

- Не применяйте силу, пытаясь шагнуть на беговом полотне при отключенном питании. Не используйте беговую дорожку, когда провод питания или контакт поврежден, или когда обычная эксплуатация беговой дорожки не возможна.

- Датчик пульса на тренажере не предназначен для использования в медицинских целях. Существует ряд факторов (включая позу движений), которые непосредственно влияют на точность выводимого на экране значения, т.е. пульсометр является дополнительной функцией, которая отображает во время физических упражнений общую тенденцию тренировки.

- Для безопасной эксплуатации регулярно проверяйте и затягивайте детали тренажера.

- Во избежание электрошока включите вилку в правильную розетку с заземлением.

- Не включайте беговую дорожку, стоя на беговом полотне. Чтобы встать на / уйти с бегового полотна встаньте на боковой выступ беговой дорожки, держась за поручни, когда скорость беговой дорожки небольшая.

- Не открывайте защитную крышку двигателя при обнаружении неуправляемой неисправности, обратитесь к уполномоченному представителю по обслуживанию или технику для проверки беговой дорожки.

- Оборудование не подходит для использования в лечебных целях.

17) Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или не получили инструкции по использованию данного прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.

18) Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором

Предупреждение:  неправильное использование беговой дорожки или превышение естественных функций может нанести вред вашему здоровью или привести к повреждению оборудования!

Предупреждение: Разъем электропитания может быть заменен только квалифицированным персоналом, производителем или в сервисном центре！

## Крепеж и инструменты

### Чертеж

### Перечень деталей

| No. | Описание | Кол | No. | Описание | Коли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора основания | 1 | 41 | Опора двигателя | 1 |
| 2 | Регулятор левого угла | 1 | 42 | Регулируемая подножка | 2 |
| 3 | Квадратная заглушка | 2 | 43 | Статор | 5 |
| 4 | Левая вертикальная стойка | 1 |  |  |  |
| 5 | Правая вертикальная стойка | 1 | A1 | Полуоборотный болт M10*55 | 2 |
| 6 | Левая задняя торцевая крышка | 1 | A2 | Крестообразный стопорный болт ST2.9*12 | 2 |
| 7 | Правая задняя торцевая крышка | 1 | A3 | Болт с круглой головкой M8X70 | 3 |
| 8 | Круглая заглушка | 2 | A4 | Болт M8X30 | 1 |
| 9 | Втулка | 2 | A5 | Полуоборотный болт M8X45 | 4 |
| 10 | Компьютер | 1 | A6 | Крестообразный стопорный болт ST4.2*12 | 4 |
| 11 | Ключ безопасности (аварийной остановки) | 1 | A7 | Болт M8X12 | 2 |
| 12 | Контргайка | 2 | A8 | Крестообразный стопорный болт ST4 X16 | 2 |
| 13 | Рама основания | 1 | A9 | Полуоборотный болт M8X40 | 1 |
| 14 | Цилиндр | 1 | A10 | Крестообразный стопорный болт ST4.2*16 | 9 |
| 15 | Втулка цилиндра | 1 | A11 | Болт M8X50 | 2 |
| 16 | Труба опоры цилиндра | 1 | A12 | Болт M8X45 | 1 |
| 17 | Рессора | 1 | A13 | Полуоборотный болт M8*16 | 8 |
| 18 | Левая рельса | 1 | A14 | Крестообразный болт M6X25 | 6 |
| 19 | Правая рельса | 1 | A15 | Крестообразный стопорный болт ST4.2X40 | 6 |
| 20 | Регулятор наклона | 1 | A16 | Крестообразный стопорный болт ST4.2X10 | 12 |
| 21 | Пружинная направляющая | 2 |  |  |  |
| 22 | Беговое полотно | 1 | B1 | Гайка M6 | 2 |
| 23 | Беговой ремень | 1 | B2 | Нейлоновая контргайка M6 | 6 |
| 24 | Крышка основания двигателя | 1 | B3 | Нейлоновая контргайка M8 | 11 |
| 25 | Передний валик | 1 | C1 | Плоская шайба φ8 | 18 |
| 26 | 6 v ремень | 1 | C2 | Плоская шайба φ6 | 2 |
| 27 | Двигатель | 1 | C3 | Плоская шайба φ4 | 4 |
| 28 | Крышка двигателя | 1 | C4 | Плоская шайба φ10 | 2 |
| 29 | Задний валик | 1 | C5 | Большая плоская шайба φ8 | 4 |
| 30 | Сигнальный провод | 1 | C6 | Большая плоская шайба φ4 | 9 |
| 31 | EVA амортизатор | 6 | C7 | Пружинная шайба φ4 | 4 |
| 32 | Трансформатор | 1 | C8 | Пружинная шайба φ8 | 2 |
| 33 | Привод | 1 | C9 | Дуговая шайба φ8 | 6 |
| 34 | Ключ безопасности | 1 | C10 | Нейлоновая шайба φ8 | 2 |
| 35 | Выключатель | 1 | D1 | Гаечный ключ | 1 |
| 36 | Хомут провода | 1 | D2 | Отвертка | 1 |
| 37 | Колесо | 2 | D3 | Гаечный ключ (s=6) | 1 |
| 38 | амортизатор | 2 | D4 | Баллон со смазкой | 1 |
| 39 | D50*25 заглушка трубы | 2 |  |  |  |
| 40 | Квадратный датчик | 1 |  |  |  |

### Инструкция по сборке

### Перед началом сборки убедитесь в том, что окружающего вас пространства достаточно для выполнения необходимых действий. Рекомендуется собирать тренажер вдвоем.

ВНИМАНИЕ: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ТРЕНАЖЕР ДО ПОЛНОЙ СБОРКИ

.

ШАГ 1.Сборка вертикальной стойки

а. Достаньте комплектующие из коробки, разложите их на полу; поднимите компьютер (10), левую/правую стойки (4, 5), и плату крепления компьютера, присоедините плату крепления компьютера (10) в планку компьютера (10) к левой и правой стойкам (4, 5). (Примечание: не пережимайте провода.) (См. рисунок 1-а -b)

ШАГ 2. Сборка компьютера:

- Соедините переднюю часть основной рамы (13) с вертикальными стойками (4,5) при помощи 4 полуоборотных болтов M8*16(A13), дуговых шайб φ8 (C9). Не перетяните болты (см. рис. 2-а)

B. Соедините боковую часть основной рамы (13) с вертикальными стойками (4,5) при помощи 2 полуоборотных болтов M8*45 (А5), плоских шайб φ8 (C1). Не перетяните болты (см. рис. 2-а)

C. Соедините компьютер (10) с вертикальными стойками (4,5) двумя болтами M8*16(A13) и дуговыми шайбами φ8 (C9) (см. Рис 2-а)

ПРИМЕЧАНИЕ: УБЕДИТЕСЬ СНАЧАЛА, ЧТО БОЛТЫ УСТАНОВЛЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ И КОРРЕКТНО, И ТОЛЬКО ПОТОМ ЗАТЯНИТЕ ИХ.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

| NO | ОПИСАНИЕ | КОЛ |
| --- | --- | --- |
| X1 | плата крепления массажера | 1 |
| X2 | Направляющая труба | 1 |
| X3 | Массажер | 1 |
| X4 | прорезиненные рукоятки | 4 |
| X5 | Колпачок φ25 | 4 |
| X6 | Соединительная рама направляющей трубы | 1набор |
| X7 | Трос | 2 |
| X8 | Твистер | 1 |
| XA1 | Болт M6*16 | 1 |
| XA2 | Болт M8*16 | 4 |
| XC1 | Плоская шайба φ6 | 1 |
| XC2 | Плоская шайба φ8 | 4 |

Инструкция по сборке

Примечание:  Убедитесь, что все болты установлены надлежащим образом, и только потом затяните их.

- Наденьте прорезиненные рукоятки (Х4) на направляющую трубу (X2).

- Прикрепите направляющую трубу (Х2) к соединительной раме направляющей трубы (Х6) болтом M6*16 (ХА1) и плоской шайбой φ6 (XC1) (см. рис. А, если деталь уже собрана на заводе, игнорируйте данный шаг).

- Выкрутите 2 болта М8х20 и плоскую шайбу φ8 из левой и правой стойки, прикрепите плату крепления массажера (Х1) к левой и правой трубке стойки (4,5) и зафиксируйте их.

- Прикрепите соединительную раму направляющей трубы (Х6) к раме опоры основания двумя болтами M8*16(XA2) и плоской шайбой φ8 (XC2).

- Присоедините раму трубы (А2) к раме крепления массажера (Х1) двумя болтами M8*16(XA2) и плоской шайбой φ8（XC2）.

- Прикрепите массажер (X3) к плате крепления массажера (Х1Х) болтами, предварительно снятыми с массажера

- Зацепите скручиватель (Х8) в U-образный паз на основной раме (как альтернатива тяговому тросу)

- Трос (Х7) использовать на ровной поверхности (как альтернатива скручивателю)

ИНСТРУКЦИЯ К КОМПЬЮТЕРУ

КАЛОРИИ: 0-999 ккал

РАССТОЯНИЕ: 0-99.99 км

ВРЕМЯ: 0-99 мин: 59 сек

ПУЛЬС: 50-200 ударов/минуту

Эксплуатация компьютера

Запуск компьютера: подключите питание, включите тренажер, вставьте ключ безопасности в разъем компьютера – компьютер готов к работе.

Если показатель наклона не на «0», нажмите incline +  (наклон +), incline –  (наклон –), или “ON/OFF” (ВКЛ/ВЫКЛ), и беговая дорожка автоматически установит наклон на положении «0». Теперь вы можете установить нужный вам угол наклона

Ручной режим: когда компьютер включен, нажмите кнопку включения/выключения, компьютер отсчитает 3 секунды и беговая дорожка начнет движение. Начальная скорость составляет 1 км / ч; начальный угол наклона – 0. На дисплей будет выводится текущая скорость. Регулируйте скорость и наклон, нажимая соответствующие кнопки на компьютере. Каждый раз скорость будет увеличиваться на 0,2 км / ч и наклон на 1 процент

Автоматический режим работы:

На ваш выбор представлены 18 автоматических программ. Программы P1-P5 предназначены для потери веса, программы P6-P10 для приобретения выносливости, программы P11-P12 для тренировки выносливости, P13-P15 для закрепления выносливости, P16-P18 - программы на восстановление.

A. Нажмите кнопку "Program" для запуска автоматического режима. На дисплее отобразится «Program 1»; окно времени отобразит общее время, окно наклона – наклон, доступный для этого уровня программы.

B. Нажмите кнопки  Р+,  Р- для изменения уровня программ. Нажмите кнопку «ENTER» для запуска нужной программы.

C. Окно времени показывает автоматическое время выполнения программы. Нажмите -/+ для изменения времени программы (диапазон 10-59 минут).  Настроив нужное время, нажмите «ENTER»

D. Нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ / ВЫКЛ) для запуска программы. Начнется отсчет времени. При смене уровней вы услышите характерный звук. По истечении времени выполнения программы скорость уменьшится, и тренажер остановится.

E. Во время работы программы, регулируйте скорость при помощи кнопок «Скорость +», «скорости-» (Speed –“or “Speed +“), наклон – при помощи кнопок «наклон +», «наклон» (Incline –“or “Incline +“). Когда программа дойдет до следующего уровня, скорость и наклон вернуться к своему первоначальному значению.

Пользовательская настройка программ:

Программа настроек пользователя позволяет пользователям установить требуемое время, скорость, наклон и сохранить настройки в компьютере для последующих выполнений упражнений. Данная беговая дорожка имеет 5 программ пользовательских настроек, каждая программа подразделяется на 16 разделов.

1.  Выбор номера программы из набора пользовательских настроек

В состоянии готовности, нажмите "MODE" до тех пор пока в окне не начнет мигать надпись "USER", войдите в программу набора пользовательских настроек. В окне отобразится "Программа 1" (Program 1). Нажмите кнопку "+" "-", чтобы выбрать номер программы пользовательских настроек, нажмите "ENTER "для подтверждения, и войдите в раздел настроек времени.

(1) Установка времени (диапазон: 10-59 мин)

Когда окно времени начнет мигать, нажмите "+ / -" для установления времени. Нажмите "ENTER" для подтверждения и войдите в раздел скорости и наклона.

(2) Настройки скорости и наклона

А. Когда замигает первая секция ступенчатой диаграммы, нажмите на кнопки speed up/ speed down (прибавить скорость/ снизить скорость) или на кнопку speed quick (быстрая клавиша скорости) для настройки скорости, длина ступенчатой диаграммы покажет соответствующее значение скорости. Нажмите кнопки «Incline up/ Incline down» ("Наклон вверх / Наклон вниз ") или кнопку «Incline quick» (быстрая клавиша наклона) для настройки наклона, в окне наклона отобразится его значение. Нажмите "ENTER" для подтверждения и войдите в следующий раздел скорости и наклона.

Вышеуказанным способом установите скорость и наклон со второго по 16 раздел, закончив установку 16-го раздела, не отпускайте кнопку “ENTER”, тогда компьютер издаст два звуковых сигнала о завершении установки скорости и наклона.

С. Во время процесса установки, нажмите кнопку "ON / OFF", чтобы выйти из режима установки.

D.  Нажмите "MODE", чтобы сохранить настройки пользователя в компьютер. На ступенчатой диаграмме отобразятся все установленные значения скорости. Окно времени отобразит общее время; окно наклона - данные первого раздела.

E. Если необходимо удалить все установленные данные, в ходе настройки нажмите “Program” ("Программа")

F. После сохранения установок, одновременно начнут мигать окна “Time”,” Speed”, “Incline”,” «User setting program» ("время", "скорость", "наклон", "программы пользовательских настроек") нажмите кнопку "ON / OFF" для запуска установленных программ.

.

2. Вызов программы настроек пользователя

В режиме «User set Program Number setting» нажмите кнопку "MODE" (режим), в окне “user” («пользователь») появится программа 1, окна “Speed”, “ Time”,” Incline” ("Скорость", "Время", "Наклон") замигают одновременно. Нажмите кнопку "+ / -", чтобы выбрать желаемую программу пользовательских настроек. Окно “user” («пользователь») отобразит соответствующую программу, если она была установлена. Все данные этой программы будут указаны в окне. Нажмите кнопку "ON/OFF’ чтобы начать данную программу. Нажмите кнопку MODE (режим), чтобы выйти из пользовательских настроек программы и перейдите в состояние готовности. Если программа не установлена, нажмите кнопку "ON / OFF", компьютер вернется в состояние готовности и будет ожидать установку данных.

Программа измерения жира (жироанализатор)

А. В состоянии готовности, нажмите кнопку MODE (режим) ДВАЖДЫ, пока окно 1 не покажет значение «0». Далее нажмите ENTER, чтобы перейти к настройке пола.

В. Настройка пола: на дисплее в окне 1 отобразится значение «1», это означает, что вы можете устанавливать пол в окне 2 выбором значений «0» или «1», где «0» (мужчина), «1» (женщина). Нажмите кнопку "+ / -", чтобы выбрать: “0(мужчина)”, “1(женщина)”. Нажмите "ENTER", чтобы перейти к настройке веса.

C. Вес (25-200 кг). В окне 1 появится значение «2» это означает, что вы можете установить вес, окно 2 покажет значение 60 кг. или последний набор веса. Нажмите "+ / -", чтобы выбрать свой ​​вес. Нажмите "ENTER", чтобы перейти к настройке роста.

D. Рост (100-220см). В окне 1 появится значение «3» это означает, что вы можете установить рост, окно 2 покажет значение 165 см или последний набор роста. Нажмите "+ / -" для выбора вашего роста. Нажмите "ENTER", чтобы перейти к настройке возраста.

E. Возраст (8-65). В окне 1 появится значение «4» это означает, что вы можете установить возраст, окно 2 покажет значение 25 или последний набор возраста. Нажмите "+ / -", чтобы выбрать ваш возраст. Нажмите "ENTER", чтобы перейти к программе измерения жира.

F. После всех настроек, экран начнет мерцать и в окне 1 появится значение «5». Держите обе руки на датчиках импульса, чтобы проверить жировые отложения, которые по завершению теста отобразятся на экране в окне 3. Если на экране появится "-----", значит, тест не удался и его следует повторить.

После обработки данных компьютер выберет соответствующую для вас программу. Вы можете выйти из теста и вернутся в состояние готовности, нажав на кнопку " Body Fat.

G. Нажмите кнопку " start/stop " для сброса настроек.

Согласно азиатским мерам измерения жира: значение жира до 19 -  худощавость, между 19 и 24 - нормальный вес, между 24 и 27 - избыточный вес, более 27 – говорит об ожирении.

Измерения пульса: В состоянии покоя положите обе руки на датчики пульса, результат отобразится на дисплее в виде мерцающего значка в форме сердца.

Неисправности: при неисправности датчика скорости/наклона на экране появится:

а. Er01: Неисправен датчик скорости: тренажер остановится через 5 секунд после запуска, если есть проблемы с датчиком скорости, компьютер вернется в состояние готовности и на дисплее высветится "Er".

б. Неисправность функции «Наклон»: если компьютер не получает сигнал о наклоне, на дисплее появится "----", нажмите кнопку «incline +/-» для проверки и восстановления данной функции.

Программы ступенчатой диаграммы

### Наладка

- Обратитесь в официально уполномоченный сервисный центр или к профессиональному техническому специалисту, чтобы проверить напряжение и надежность заземления. Потяните вручную беговое полотно, чтобы проверить плавность его хода, отсутствие скрипа.

- Подключите один конец шнура электропитания в гнездо на передней части тренажера, другой конец - в розетку. Установите ключ аварийной остановки тренажера в соответствующий разъем компьютера.

- Поверните включатель с 0 на 1, компьютер покажет 0, беговое полотно не двигается.

- Нажмите кнопку «ON/OFF» (ВКЛ-ВЫКЛ), полотно дорожки медленно начнет движение, проверьте функционирование дорожки и компьютера.

- Нажмите кнопку «SPEED» (СКОРОСТЬ) и проверьте состояние бегового полотна и экран компьютера. Немедленно выключите тренажер в случае неправильной работы. Для устранения неисправности обратитесь в раздел «ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК».

- Проверьте все функциональные кнопки компьютера.

- Вытащите ключ аварийной остановки – тренажер остановится немедленно. Для возобновления работы вставьте ключ в разъем компьютера.

- Нажмите кнопку «ON/OFF» (ВКЛ-ВЫКЛ), тренажер остановится, затем поверните переключатель, если вы хотите завершить тренировку.

### Инструкция по эксплуатации

После сборки и наладочных работ вы можете использовать беговую дорожку:

- Подключите электропитание и установите ключ аварийной остановки в разъем компьютера.

- Встаньте на боковые выступы тренажера, закрепите ключ аварийной остановки на поясе своей одежды.

- Нажмите кнопку «ON/OFF» (ВКЛ-ВЫКЛ), тренажер начнет двигаться на небольшой скорости, встаньте на полотно дорожки и медленно начните двигаться. Минимальная скорость 1 км/ч (см. инструкцию к компьютеру).

- Нажмите на кнопки «Speed +”, “Speed -”» (БЫСТРЕЕ», «МЕДЛЕНЕЕ») или сразу на кнопку скорости, скорость изменится соответствующе и отобразится на экране компьютера. Вы можете бежать медленно в течение первых 2-3 минут, затем постепенно увеличить темп при хорошем самочувствии. Вы можете свободно бежать, не держась за поручни, если хорошо себя чувствуйте.

- В ходе тренировки Вы постоянно можете контролировать скорость, время, расстояние, калории, значения которых выводятся на экран компьютера.

- Для завершения тренировки рекомендуется снизить темп и медленно бежать 2-3 минуты для восстановления частоты пульса и нормализации мышечного тонуса.

- Если вы не можете держать равновесие на высоких скоростях, выдерните ключ аварийной остановки для немедленной остановки тренажера.

- В ходе тренировки не уклоняйте вправо или влево, иначе полотно может съехать в сторону.

- После окончания тренировки нажмите кнопку «ON/OFF» ВКЛ-ВЫКЛ для остановки тренажера. Если вы хотите перезапустить дорожку, нажмите еще раз кнопку «ON/OFF» ВКЛ-ВЫКЛ (интервал между включениями должен быть не менее 1 мин).

Внимание: Постоянное использование функции наклона более 5 раз подряд может привести к сбою в ее работе. Это не является неполадкой, а самозащитой. Функция восстановится полностью через 1 час.

### Инструкция по складыванию, перемещению и раскладыванию

- Складывание: беговая дорожка имеют складную конструкцию. Поднимите конец несущей рамы и наклоните его вперед до тех пор, пока соединительная планка не коснется цилиндрической крышки (см. рисунок а)

- Перемещение: нажмите на поручни таким образом, чтобы опорные ножки тренажера оторвались от пола, сложенную беговую дорожку можно перемещать в другое место.

- Раскладывание: Если Вы хотите привести беговую дорожку в рабочее положение, слегка поднимите конец несущей рамы (торцевую заглушку) так, чтобы складная трубка поднялась выше, чем крышка цилиндра (см. рис. 1-а), слегка упритесь ногой в складную трубку опоры (см. рис. А-2), нажмите на нижнюю часть несущей рамы (торцевую заглушку) с усилием, уберите ногу и продолжайте давить на низ несущей рамы еще некоторое время. Под собственным весом цилиндр сожмется (см. рисунок b) и несущая рама опуститься на пол.

# Обслуживание и устранение неисправностей

- Поверхность беговой дорожки должна содержаться в чистоте. Отключайте тренажер от электросети каждый раз перед началом чистки. Для чистки бегового полотна и поверхности беговой дорожки используйте мягкую, влажную салфетку.

- Беговое полотно центруется на заводе, однако после транспортировки и эксплуатации оно может сместиться. Перед центровкой отключите тренажер, поместите полотно по центру, и отрегулируйте левый и правый болты в заднем ролике шестигранным гаечным ключом (см. рисунок), лучше отрегулировать сразу на ½ оборота. Далее включите электропитание, проверьте работу полотна при скорости 4~5 км/ч.

- После эксплуатации свыше 100 часов или в том случае, когда между декой и беговым полотном закончилась смазка, необходимо нанести смазку на деку и отрегулируйте беговое полотно.

- После длительного использования полотно может вытянуться и заклинивать. Поверните по часовой стрелке левый и правый регулировочные болты в заднем ролике на одну позицию до тех пор, пока полотно не начнет двигаться плавно и свободно.

Предупреждение:

- Уровень безопасности оборудования поддерживается только в том случае, когда оно регулярно проверяться на наличие повреждений и износа (напр. штифты, места соединений).

- Замените немедленно поврежденные компоненты и/или не используйте тренажёр до завершения ремонта

| Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| 1. Беговая дорожка не работает после подключения к электропитанию | 1. Неправильно подключено к сети. 2. Выключена защита от перегрузки 3. Неправильно вставлен трансформатор 4. Сгорел предохранитель в приводе | 1. Подключите питание еще раз. 2. Установите заново. 3. Проверьте и вставьте правильно. 4. Замените предохранитель |
| 2. Неисправен датчик скорости на экране отображается Er (ошибка) | 1. Датчик скорости сломан или неправильно вставлен 2. Повреждена оптопара в приводе 3. Неисправны детали за пределами интегральной схемы. | Проверьте как установлен датчик, установите его правильно Замените привод или оптопару Замените привод |
| 3. Если в окне наклона отображается“--”, то функция наклона неисправна. | 1. Неправильно вставлен датчик мотора наклона 2. Поврежден датчик мотора наклона. 3. Повреждены детали в приводе | 1. проверьте соединение 2. замените мотор наклона 3. з |
| Без нагрузки тренажёр функционирует нормально. При движении пользователя полотно тяжело идет и заклинивает. | 1. Вращающий момент привода отрегулирован незначительно. 2. Не натянуто полотно 3. несовместимый тип мотора | 1. отрегулируйте вращающий момент 2. отрегулируйте полотно 3. Замените двигатель |

Упражнения для разминки и расслабления

Успешная программа тренировок состоит из разминки, аэробных и расслабляющих  упражнений. Выполняйте всю программу, по крайней мере, два, а лучше три раза в неделю, отдыхая один день между тренировками. Спустя несколько месяцев Вы сможете увеличить количество тренировок до четырех-пяти раз в неделю.

Разминка  является важной частью тренировки, с нее тренировка обязательно должна начинаться. Она подготавливает тело к более энергичным упражнениям за счет разогрева и растяжки мышц, усиления кровообращения и повышения пульса и обогащения мышц кислородом. По окончанию тренировки повторите данные упражнения, во избежание мышечных болей. Мы предлагаем следующие упражнения для разминки и восстановления:

      - Растяжка внутренней стороны бедра

Сядьте на пол, соединив стопы вместе. Колени должны быть развернуты наружу. Подтяните ноги как можно ближе к паховой области. Аккуратно надавите на колени, прижимая их к полу. Удерживайте это положение, сосчитав до 15.

.

2.Растяжка подколенного сухожилия

Сядьте на пол, вытянув вперед правую ногу.

Подошва левой стопы прижата к внутренней

части правого бедра. Потянитесь к пальцам, насколько

это возможно. Удерживайте это положение, сосчитав до 15. Расслабьтесь, затем повторите упражнение для левой ноги

3. Наклоны головы

Поверните голову вправо на счет "раз", почувствуйте

растяжение левой стороны шеи. Затем, откиньте голову

назад на счет "два", потянитесь подбородком к потолку

и откройте рот. Поверните голову влево на счет "раз",

затем опустите голову на грудь на счет "два".

4.Подъем плеч

Поднимите правое плечо к уху на счет "раз". Затем поднимите левое плечо на счет "два", одновременно опустив правое плечо.

5. Наклоны вперед

Медленно наклонитесь вперед, согнувшись в поясе, расслабьте плечи и спину, потянитесь к пальцам ног. Потянитесь вниз, насколько можете, и удерживайте это положение, сосчитав до 15.

6. Растяжка икроножной мышцы – ахиллова сухожилия

Обопритесь о стену, поставив левую ногу вперед правой, руки вперед. Правая нога должна быть выпрямлена, левая стопа прижата к полу; затем согните левую ногу и нагнитесь вперед,  бедра переместите  к стене. Удерживайте это положение, затем повторите для другой стороны, считая до 15.

7. Боковая растяжка

Поднимите руки над головой через стороны вверх. Вытягивайте правую руку к потолку насколько возможно на счет раз. Почувствуйте, как тянется правая сторона тела. Повторите для левой руки.

Seller: «AlTorg Co Ltd»

Russia, Irkutsk, zip-code 664024

Traktovaya, 18

Tel. +7(3952) 799-740, 485-941, 485-733

+7 914 9100 128

sales@outw.ru

www.outw.ru

# Text boxes

(ХА2) М8х16 Allen болт с шестигранной головкой 4 шт

(А13) М8х16 Allen болт с шестигранной головкой 6 шт

(С1) ф8 плоская шайба 2 шт.

(С9) ф8 дуговая шайба 6 шт.

(XС1) ф6 плоская шайба 1 шт.

(ХС2) ф8 плоская шайба 4 шт.

(D4) смазка  1 шт.

(D3) гаечный ключ (S=6) 1 шт.

(D2) отвертка 1 шт.

(D1) гаечный ключ 1 шт.

(XA1) Шестигранный винт М6Х16   1шт

2 шт

(А5) Шестигранный винт М8Х45 2 шт

2 шт

(D2) отвертка (S=5) 1 шт.

Каждая стойка, часть поручня, колесики основания, пластиковые накладки на поручень разделяются на правые и левые. Данная информация указана на деталях латинскими буквами «R» и « L» . Не перепутайте стороны.

Время 48 мин

Время 42 мин

Время 30 мин

Время 40 мин

Время 40 мин

Время 48 мин

Время 45 мин

Время 40 мин

Время 34 мин

Время 28 мин

Время 30 мин

Время 40 мин

Время 40 мин

Время 32 мин

Время 28 мин

Время 16 мин

Время 20 мин

Время 26 мин